世纪大厦火灾自动报警系统改造

招

标

文

件

招标单位：河南省索克实业有限公司

招标工程：世纪大厦火灾自动报警系统改造

招标联系方式：投标联系 ：李  杰  电话：13346957500

项目联系人： 石发轩  电话：13526770576

编制日期：2016.8.30

第一部分 招标公告

我公司依据《中华人民共和国招标投标法》及其它有关法律、法规的规定， 对本公司世纪大厦火灾自动报警系统公开招标。

世纪大厦火灾自动报警系统改造招标公告

- 工程概况

世纪大厦火灾自动报警系统改造工程，要求为合格工程。

2.    招标范围：

2.1   施工地点：郑州市航海路嵩山路交叉口索克世纪大厦

3.    投标人资格要求

3.1   投标人须具有独立法人资格。

3.2   投标人须具有消防设施工程专业承包企业二级（包含）以上资质的，以及近两年内承接过公司相关安装改造业务的。

4.    报名须知：

4.1   报名时请携带授权委托书原件、企业营业执照、法人委托人的身份证、企业资质证以上资料要求出示原件，留复印件（授权委托书留原件），复印件须加盖公章。

4.2   报名时间：2016年9月8日至2016年9月14日；（上午8：00-12：00下午2：00-6：00）

4.3   报名地点：郑州市西三环大学科技园9号楼14楼。

- 招标承诺

5.1   公司秉承公开、公平、公正的原则面向所有具备资质的投标人，决不预设中标人，保证对所有投标人一视同仁。

5.2   所有投标人必须具备资质，认真对待本次投标活动，发现陪标、围标者取消其投标资格并择日重新招标。

5.3   鼓励公司员工推荐投标人。

- 投标资料联系方式

招 标 人：河南省索克实业有限公司

投 标 联 系 人：李  杰   电话：13346957500

项 目 联 系 人：石发轩   电话：13526770576

第二部分 投标须知

一、总则

1、招标内容：世纪大厦火灾自动报警系统改造工程

2. 质量要求：合格。

3. 工期要求： 40 天。（含节假日，如有停水电影响施工的，由甲方签证工期顺延。）

4. 施工技术要求：按照火灾自动报警设计规范、火灾自动报警系统施工及验收规范施工，依据施工验收标准进行阶段性和全过程验收。

5. 现场施工配合要求：按照双方合同约定进行施工，如因方案变更增减施工项目，应以双方签定的合同附件预算单单价进行决算。

6．计划资金落实情况：乙方按照合同约定的施工计划进行施工，甲方按照合同约定进行工程付款。

7．施工安全责任：按合同约定执行，施工安全问题应由施工方负责。

8．投标人的资质要求:二级以上施工资质，设计与施工管理人员持证上岗。（提供相关证件复印件）

二、招标文件的澄清与修改

1. 投标单位在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应在收到招标文件后三日内以书面形式向招标人提出（包括书面文字、电传、传真、电报等，下同），招标人将以书面形式或招标答疑会记录的形式在投标截止时间日前送达所有投标单位。

2 招标单位向投标单位提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3 在投标截止日期当日内，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将以书面形式发给所有投标单位，作为招标文件的组成部分对招投标人起约束作用。

4 如果出现特殊情况, 招标人可以酌情延长递交投标文件的截止时间或者延长投标有效期。在上述情况下，招投标人以前在投标截止时间和投标有效期方面的权利、责任和义务将适用于延长后的时间。

三、投标报价

1. 投标人应严格按照招标文件的规定编制投标报价书。

投标报价书包括的内容和排列顺序如下：

投标报价书封面(详见后附格式，下同)

投标报价说明 （工程概况、施工规范、质量标准）

工程报价单（项目、工程量、设备型号、线材规格、人工、税金、工程总价）

2. 投标报价为一次性不变价格。即中标后在合同有效期内材料、人工价格固定不变(招标人不因合同期的材料、人工价格浮动调整合同价)。

四、材料（设备）供应

1、 对投标人自行采购供应材料（设备）的要求：提供有效的《出厂合格证》、并通过招标单位监理部门验收方可所有。

五、工程预付款与工程价款结算 ：

1、按照进度付款

1.2 工程预付款：按照合同约定的施工进度付款（乙方也可在投标文件中进行付款建议）。

1.3 工程价款（进度款）支付：按照合同约定支付，竣工验收合格后给付剩余工程尾款，同时预留保修金。

1.4. 预留保修金：工程总额的5％。一年保修期满后退还投标人。（如保修期内保修不及时，招标单位有权另行安排维修，费用从预留保修金内扣除。）

六、投标文件的编制与递交

1、投标文件的编制

1.1投标文件应包括以下内容：

（1） 投标函；

（2） 投标报价书（内容和排列顺序如前述说明）；

（3）资格证明文件：营业执照复印件、资质证书复印件、委托人授权书、公司简介、以往工程案例等

（4）工程质量保修书；

（5）拟派出的本工程项目经理部机构组成、项目经理及主要专业技术人员业绩简介（含项目经理证书）；

（6）施工组织设计。

包括施工人员及设备器材配备；质量、工期、安全（特别是防火）、环境保护（文明施工、防噪音等）措施；现场施工配合.

1.2 资格证明文件

（1）营业执照；

（2）法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书及身份证；

（3）企业简介。包括：企业业绩、信誉、综合实力，获得的各种荣誉、奖励等，上年度一月一日以来竣工、在建工程一览表（ 注明工程名称、地点、面积，开竣工时间、质量等级、联系方式等）；

（4）质量体系认证证书（如有可提供）。

（5）投标人认为对自己有利的其他材料。（如有可提供）。

以上投标文件资料中的法定代表人资格证明、法定代表人授权委托书及身份证、通过资格预审的证明（如果已发）须携复印件加盖公章。

1.3 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签字人签字并加盖印鉴。

2、 投标文件的递交

2.1 投标文件正本一份， 副本一份，正本和副本应明确标明，正本和副本不一致时，以正本为准。

2.2 投标文件应包装密封，并在密封处加盖投标人公章。包封上应写明招标人名称、工程名称、投标人名称等， 并注明开标时间之前不得开封。

2.3 投标人在递交投标文件之后可以补充、修改或撤回其投标文件，但这种补充、修改或撤回的通知必须在规定的投标截止时间前以书面形式向招标人提交。补充、修改文件应按上述规定包装密封，并注明“补充或修改”。补充、修改文件为投标文件的组成部分。

2.4 投标截止时间之后送达的投标文件将被拒绝。

2.5 投标人应承担其编制和递交投标文件所涉及的一切费用以及可能发生的风险，不管投标结果如何，招标人对此不负任何责任。

3、投标费用押金：200元。

七、开标评标

1、开标

1.2 投标单位法定代表人或授权委托人未参加开标会议或虽参加会议未带身份证明原件（法人代表资格证明或授权委托书、身份证）的视为自动弃权。投标文件有下列情况之一的将视为无效：

（1） 未按规定标志密封；

（2） 未按规定加盖单位公章及法定代表人（或授权委托人）印鉴；

（3） 未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清；

（4） 投标截止时间以后送达的投标文件。

1.3 开标后，直到授予中标人合同为止，评标过程及有关授予合同的信息，评标委员会成员或与评标相关的人员均不应向投标人或与该过程无关的其他人员透露。

1.4 投标人任何试图影响评标或授予合同的尝试，都将可能导致废标。

2   评标

2．1评标委员会的组成：（不少于3人单数）

组  长：招标项目的负责人

副组长：2人由甲方指派授权

成  员：由招标人授权的其他人员

评标组长1 人（由招标人担任），副组长1 人（由推选的专家评委担任）。 组长的职责：组织协调评标委员会工作，主持评标会议。 副组长的职责：协助组长工作，负责评标报告的编制。 组长、副组长与评标委员会的其他成员具有同等的权力，无裁决权。

2.2 投标文件的澄清。评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容做必要的澄清和说明。但不应寻求提出或允许更改投标文件中涉及价格等方面的实质性内容（以下所叙述的有关算术错误的修正不受此限）。

2.3 实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝，并且不允许投标人通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为响应性的投标。就本条而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异和保留。所谓显著差异或保留是指对招标范围、质量标准及运用产生实质性影响或者对招标人的权利和投标人的责任造成实质性限制。 投标文件存在的细微偏差不影响投标文件的效力。所谓细微偏差是指投标文件基本上符合招标文件要求，仅在个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公正的结果。

2.4报价低于成本的投标将被拒绝。 报价明显低于所有报价的算术平均值，且投标人不能做出合理说明或者不能提供相关证明材料的，经多数评委确认，视为低于成本的报价。有标底的亦可参考标底额确定。

2.5 发生下列情况之一的，招标人有拒绝所有投标的权利并重新组织招标：

（1）所有投标均未实质上响应招标文件的要求；

（2） 由于投标无效或投标被拒绝等原因使进入实质性评议的投标人少于3个，缺乏有效竞争；

（3）所有投标报价均同期望值偏离较大。 招标人在行使上述权利时（， 对由此引起的对投标人的影响不承担任何责任。

八、评标标准、定标办法 （工程招投标评定表）

1.商务评价

1.1 报价编制符和招标文件要求的得 基本分50 分，存在缺陷的酌情扣减1-2 分。以所有投标报价（低于成本的报价除外）的算术平均值为基准，每降低1% 加0.5 分， 最高加10分；每提高1%减0.5 分。不足1%的按四舍五入计；

1.2 质量、工期符合招标文件要求的得8 分（每项4 分）， 不符合的不得分；

1.3 项目经理部组织2-5 分，优者得高分。未提供的不得分。

1.4 通过ISO 质量体系认证的加2 分。

2.综合评价5-10 分 根据投标人提供的资格证明文件4 、5（ 如果要求提交）、6 、8 项内容综合评议，优者得高分。不提供的不得分（第8项除外）。

2．技术评价

（施工组织设计）10-15分 基本符合要求的得10 分， 优者得高分。不提供的或明显不符合要求的不得分。 以上商务评价由评委共同评议，综合评价、技术评价由评委独立进行。

3. 评委独立评议分，每项去掉最高、最低值后的算术平均值为投标人的实际得分；三项评价分合计为投标人的最后得分。

4. 招标人可以授权评标委员会直接确定得分最高者为中标人，也可以在评标委员会按得分高低顺序推荐的中标候选人中确定中标人，但下述定标原则是必需坚持的： 中标候选人的报价差额超过5% 的，应确定低报价的为中标人 。

九、合同授予

1. 根据定标结果招标人向中标人发出《中标通知书》， 同时将评标结果通知所有未中标人，但无须对未中标人做任何解释。

2. 招标人和中标人在《中标通知书》发出之日起按招标文件、《中标通知书》和投标人的投标文件订立书面合同。

3. 合同订立当日内，中标人应向招标人提交履约担保。

4. 中标人未按上述2 、3 条的规定与招标人签订合同并提交履约担保的，招标人有权根据评标情况重新确定中标人 。

第三部分 技术规范

本工程施工图纸，设计、施工说明书，设计变更等技术文件 应遵循的部分规范如下：

火灾自动报警系统施工及验收规范  GB50166-2007

自动喷水灭火系统技术规范        GB50219-2014

气体灭火系统施工及验收规范      GB50263-2007

安全防范工程技术规范            GB50348-2004

建筑内部装修防火施工及验收规范  GB50354-2005

等国家、省现行相关规范、规程、标准。

第四部分 部分招标文件附件及投标文件格式

一、招标文件附件

索克世纪大厦消防火灾报警改造工程技术要求 （见附页1）

索克世纪大厦消防自动报警系统改造工程设备清单(见附页2)

施工合同(见附页3)

- 投标文件格式

投 标 函

致：     （招标人名称）

1 、根据已收到的招标编号为     的   （工程名称）招标文件，经考察现场并详细研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范的要求后，我方愿以人民币       （ 大写￥：    元的总价（其中安装部分    元）， 按上述合同条件、技术规范的要求承包上述工程      （ 标段号）的施工、竣工并修补其任何缺陷。

2 、一旦我方中标， 我方保证在（开工日期） 开工，（竣工日期）内竣工，并移交整个 （ 标段号）工程，确保工程达到质量等级。

3 、如果我方中标， 我方将按规定的时间签订合同并提供合同总价5 ％ 的履约保函或（单位名称）出具的合同总价5％的担保书，履行合同责任和义务。

4 、我方完全清楚应放弃一切存有含糊不清或误解的权力，完全理解你方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

5 、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书或本投标函将构成约束我们双方的文件。

6、下述文件均为本投标函的组成部分：

6.1 本投标函；

6.2 投标报价书（并注明投标人能够接受的付款条件）；

6.3 资格证明文件；

6.4 投标须知中要求投标人提交的全部文件。

7、投标人声明，本投标文件所有关于投标人资格的文件、证明、陈述等，均是真实的、准确的，并对此承担法律责任。

投标人（章）

单位地址

法定代表人或授权委托人 （ 签字盖章）

电话

传真

日期：  年   月 日

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为保证：      在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致订立工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定，承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括：（承包人承包工程的范围）

二、质量保修期

质量保修期从工程竣工验收合格之日算起，分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。 双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、工程名称：     保修时间：     保修要求：

2、工程名称：     保修时间：     保修要求：

其他约定：

三、质量保修责任

1 、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后一 天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，所需费用从质量保修金内扣除。

2 、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等）， 承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

四、质量保修金的支付

工程质量保修金按照施工合同价款的5％，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的5％。质保期为工程验收合格起30个月。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为          （大写）                          。

五、质量保修金的返还 发包人在质量保修期满后7天内，将剩余保修金返还承包人。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质保期二年半。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发 包人（公章）：                    承 包 人（公章）：

法定代表人（签字）：                 法定代表人（签字）：

年    月   日                       年    月    日

投标报价书 （见附页）

三．授权委托书。

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我（姓名）系 （投标人名称） 的法定代表人， 现授权委托（单位名称）的 （ 姓名）为我公司的代理人，以本公司的名义，参加（招标人名称）的 工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。 代理人无转委权。

特此委托。

代理人：      性别：     职务：

出生年月：  年   月   日          民族：

身份证号：

授权期限：

投标人：（ 公章）法定代表人：（签字盖章）

年   月    日

投标工程评定表（样表）

工程名称：                           投标单位：

| 序号 | 评定事项 | 评定结果 | 不符合评定规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件密封 | 废标 | 未按规定标志密封。 |
| 2 | 投标文件加盖单位公章及法定代表人（或授权委托人）印鉴 | 废标 | 未按规定加盖单位公章及法定代表人（或授权委托人）印鉴。 |
| 3 | 投标文件的格式填写，内容、字迹 | 废标 | 未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清。 |
| 4 | 投标截止时间以后送达的投标文件 | 废标 | 投标截止时间以后送达的投标文件。 |
| 5 | 投标文件的澄清 | 废标 | 投标人对投标文件中含义不明确的内容不能澄清和说明 |
| 6 | 低于成本的投标 | 废标 | 报价明显低于所有报价的算术平均值，且投标人不能做出合理说明或者不能提供相关证明材料的，经多数评委确认，视为低于成本的报价。 |
|  | 得分评定 | 标准 | 实得分 | 评分规则 |
| 7 | 报价编制符和招标文件要求 | 50 |  | 报价编制符和招标文件要求的得 基本分50 分. |
| 8 | 投标报价 | 10 |  | 以所有投标报价（低于成本的报价除外）的算术平均值为基准，每降低1% 加0.5 分， 最高加10分；每提高1%减0.5 分。不足1%的按四舍五入计； |
| 9 | 质量、工期符合招标文件要求 | 8 |  | 质量、工期符合招标文件要求的得8 分（每项4 分）， 不符合的不得分； |
| 10 | 项目经理部 | 5 |  | 设置项目部组织施工的5 分，优者得高分。未提供的不得分。 |
| 11 | 质量体系认证 | 2 |  | 通过ISO 质量体系认证的加2 分 |
| 12 | 综合评价 | 10 |  | 根据投标人提供的资格证明文件4 、5（ 如果要求提交）、6 、8 项内容综合评议，优者得高分。不提供的不得分（第8项除外）。 |
| 13 | 技术评价 | 15 |  | （施工组织设计）10-15分 基本符合要求的得10 分， 优者得高分。不提供的或明显不符合要求的不得分。 以上商务评价由评委共同评议，综合评价、技术评价由评委独立进行。 |

附件1

索克世纪大厦消防火灾报警改造工程技术要求

索克世纪大厦位于与郑州市航海路与嵩山路口，本次计划对楼宇内消防火灾自动报警联动系统进行更新改造。

1、更新的主要设备有：火灾自动报警联动设备、专线盘、总线盘、消防电话、消防广播、配电室气体灭火控制器，监控室消防主机为立柜式、海湾GST5000，设置4个回路。各设备数量见工程量清单。

2、对原系统部份老化线路进行更换；信号总线，24伏电源线，排烟风机、喷淋消防泵专线，电话线共计3000米。新增加消防广播设备线路2000米，新增加消火栓远程启泵线2200米。信号总线、24伏电源线、启泵线采用线径2.5mm，消火栓启泵线、广播线径1.5mm，所用线材均采用郑州三厂消防专用电线。

3、原配电室气体灭火控制主机及紧急启停按钮、气体释放灯等配套设备进行更换，原装气溶胶箱体不在本次改造之内。

4、接线端子箱、模块固定于弱电井墙壁，各线路接头套管标明用途，新增广播线、远程消火栓启泵线穿管固定于走廊吊顶墙壁。穿线保护管长度共计900米，软管200米。管材符合消防施工技术要求。

5、如果因原线管无法穿线则由乙方进行墙面开槽暗线敷设并对墙面进行恢复。

6消防改造完工后需经专业消防检测公司检测，并向甲方提供消防检验合格证，完整检验报告。

7甲方提供该建筑标准层电子版图纸,由乙方提供改造工程完成后的点位电路电子版图纸。

8本次消防改造验收标准，按《GB50166-2007火灾自动报警系统施工及验收规范》执行。

河南省索克实业有限公司

疑问解答；王玉春   18530075867

附件2

索克世纪大厦消防自动报警系统改造工程设备清单

| 楼层 | 名称 | 数量 | 单位 | 合计 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准层2-15 | 烟感 | 27 | 个 | 378 | 425 |
| -1层 | 烟感 | 33 | 个 | 33 |  |
| 1层 | 烟感 | 7 | 个 | 7 |  |
| 16层 | 烟感 | 7 | 个 | 7 |  |
| 标准层2-15 | 手动按钮 | 4 | 个 | 56 | 62 |
| -1层 | 手动按钮 | 3 | 个 | 3 |  |
| 1层 | 手动按钮 | 3 | 个 | 3 |  |
| 标准层2-15 | 消火栓按钮 | 5 | 个 | 70 | 78 |
| -1层 | 消火栓按钮 | 5 | 个 | 5 |  |
| 1层 | 消火栓按钮 | 2 | 个 | 2 |  |
| 16层 | 消火栓按钮 | 1 | 个 | 1 |  |
| 标准层2-15 | 声光报警 | 4 | 个 | 56 | 62 |
| -1层 | 声光报警 | 3 | 个 | 3 |  |
| 1层 | 声光报警 | 3 | 个 | 3 |  |
| 标准层2-15 | 强电切断 | 2 | 个 | 模块28 | 29 |
| 1层 | 强电切断 | 1 | 个 | 模块1 |  |
| 每层 | 水流指示 | 1 | 个 | 模块16 | 16 |
| 每层 | 信号蝶阀 | 1 | 个 | 模块16 | 16 |
| 每层 | 排烟阀 | 2 | 个 | 模块32 | 32 |
| 标准层2-15 | 广播 | 3 | 个 | 吸顶音响42 | 46 |
| -1层 | 广播 | 2 | 个 | 吸顶音响2 |  |
| 1层 | 广播 | 2 | 个 | 吸顶音响2 |  |
| 重新布线 | 消火栓按钮启泵线 |  | 米 | 1.5郑州三厂消防专用线 | 2200 |
| 重新布线 | 广播线 |  | 米 | 1.5郑州三厂消防专用线 | 2000 |
| 检修更换用线 |  |  | 米 | 2.5郑州三厂消防专用线 | 3000 |
|  | 排烟风机模块2个，消防泵、喷淋泵模块2个，压力开关模块1个， 广播模块16个、电梯模块2个，隔离模块16个 ，配电室气体灭火盘1套，电话分机6个，手提电话分机1个，端子箱16套 |

备注：以上线材及设备乙方需要现场进行确认。

附件3.

河 南 省 索 克 实 业 有 限 公 司

WY–GC–SG–HT                         合同编号：×项目×年×序号

施工合同书

工程名称:   世纪大厦消防自动报警系统施工工程

工程地址:     索克世纪大厦

发包方:     河南省索克实业有限公司

承包方：

索克世纪      大厦消防施工合同

合同编号：

甲方：    河南省索克实业有限公司

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本次工程的有关事项，达成如下协议：

第一条 工程概况

1.1工程名称： 世纪大厦消防自动报警系统改造工程

１.2 工程地点           索克世纪大厦

１.3工程范围：   详见索克世纪大厦消防火灾报警改造工程技术要求

１.4工程承包方式：    包工包料

１.5 工程期限 40天，以接到甲方开工通知书或口头通知之日起，开工日期      年      月      日，竣工日期       年      月      日。

１.6 合同价款：          元，大写：

1.7工程质量标准：   合格         工程 。

第二条 双方责任

2.1甲方指派  石发轩 为协调代表，负责合同履行，督促按期完成施工任务。乙方指派          为驻工地代表，负责现场施工，对工程质量、进度，办理验收、变更、登记手续，完工交接等事项。

2.2甲方应及时按照合同约定的付款方式支付工程款。

2.3乙方负责办理各种审批手续，施工中与消防主管部门的协调工作。

2.4乙方开工前  5  天，向甲方提供经甲方确认的施工方案、施工图纸1份。

2.5乙方拟订施工进度计划，交甲方审定并按照计划施工。

2.6乙方负责清理施工所产生的建筑垃圾，并承担相应的费用。

2.7 乙方负责对施工现场周围建筑、设备管线等保证安全，不造成损坏，做好施工现场保卫。

2.8乙方施工人员，应遵守国家相关安全操作规范，并承担全部安全责任。

2.9乙方应严格按施工规范要求的质量进行施工，否则造成后果由乙方自行负责。

2.10乙方在施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

2.11因乙方工作施工造成甲方楼体或其它建筑等公共设施受损,乙方应承担维修并赔偿造成的损失。

2.12乙方需及时支付该工程人工工资，因乙方拖欠人工工资造成对本工程的工期延误及纠纷，由乙方负责处理并承担全部责任。

第三条 关于工期的约定

3.1因设计变更或非甲方原因造成的停电、停水等不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一天内累计计算），工期相应顺延。

3.2因甲方原因影响工期，工期顺延，因乙方自行原因影响工期，工期不顺延，每延误一天扣除乙方工程款 2  ‰。

第四条 关于工程质量及验收约定

4.1本工程依照消防主管单位验收合格，质保期二年半。依照合同约定和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及消防验收规范为质量评定标准。工程质量应达到国家质量合格为标准。

4.2本工程为包工包料，包验收通过，不因其他因素增加费用，乙方应严格按照标准进行施工，否则造成后果，由乙方承担责任。

4.3乙方严格执行施工规范、安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定，严格按施工图纸、施工方案进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收。

4.4甲、乙双方应及时办理中间工程的检查与验收的手续，若甲方要求复验时，乙方应按要求复验，若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担。

4.5工程具备竣工验收条件，乙方向甲方报验，甲方在5日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。

4.6乙方因自身原因造成质量事故,其返工费由乙方承担,工期不顺延。

第五条 材料供应的约定

凡由乙方采购的材料、设备需经甲方验收合格后方可使用，不符合甲方指定质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，甲方有权提出返工，对工程造成的损失由乙方负责。

第六条 安全生产

6.1甲乙双方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。施工中乙方应采取必要的安全防护措施，安全事故责任和赔偿金由乙方自行承担。因乙方采取安全措施不符合甲方要求，甲方有权要求乙方立即整改，并根据情况承担工程总造价  2 ‰的违约金。

6.2由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致发生人员伤亡、火灾等安全事故,乙方承担由此引发的一切经济损失.

第七条 工程款结算及支付方式

工程所需线材与设备全部进场由甲方对约定规格和数量验收、合格后支付总工程款的30%；工程施工完毕，经甲方验收合格后且调试正常使用，并且由乙方委托具有消防检测资质的公司检测合格并提供合格证后，再支付总工程款的65%；剩余总工程款的5%作为质量保证金，质保期满后且设备运行正常支付乙方。

第八条 违约责任

8.1由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方工程总造价2‰ 的违约金。

8.2乙方应妥善保护甲方所属的设施设备，如造成损失，应照价赔偿。

8.3未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

8.4由甲方自行提供主材部分工程因乙方施工原因造成工程质量验收不合格的，乙方应承担所有损失。

第九条 争议或纠纷处理

本合同在履行期间，双方发生争议时，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

若当事人不愿通过协商、调解解决或协商，调解不成时，本合同在执行中发生的争议，双方同意由甲方所在地法院进行裁决。

第十条 附则

本合同一式四份，甲乙双方各执二份，双方签字盖章后生效。

本合同的附件如投标文件、预算书、工程质量保修书、施工报价、营业执照、法人委托书与本合同具有同等的法律效力。

甲方名称：                          乙方名称：

甲方（签章）                        乙方（签章）：

法人（委托人）签字：               法人（委托人）签字：

日期：                              日期：